## Slide 1
転倒・つまずき災害 ― 事例に学ぶ
データで見る転倒災害
約4件に1件
休業4日以上の死傷災害のうち「転倒」が占める割合。事故の型別で最多（全産業）
約6割
転倒災害のうち休業見込みが1か月以上。「ただ転んだだけ」では済まない
過半数
被災者のうち50歳以上が占める割合。経験豊富なベテランほど要注意
出典：厚生労働省 労働災害統計をもとに概数で記載
1
通路のケーブルにつまずき
状況 仮設通路を横断する電工ドラムのコードに足を引っかけて前のめりに転倒、手をついた
原因 配線を床に直置き。養生・表示なし
被害 右手首骨折（休業約1か月）
対策 上部配線とケーブルプロテクターを徹底
2
雨上がりの敷鉄板で滑る
状況 搬入口の敷鉄板上を歩行中、雨水と泥で足を滑らせ尻もち
原因 鉄板上の泥が未清掃。靴底もすり減っていた
被害 腰部打撲・尾骨挫傷
対策 雨天後の泥除去を作業開始前点検に追加
3
床養生の段差につまずき
状況 床養生合板の継ぎ目の段差（約2cm）につま先が掛かり転倒
原因 養生合板の固定不足。段差表示なし
被害 膝蓋骨打撲（休業2週間）
対策 養生材を固定し継ぎ目をテープで平滑化
4
資材を抱えて階段を踏み外し
状況 両手で資材を抱えて仮設階段を下りる際、足元が見えず最後の一段を踏み外した
原因 手すりを持てない運搬。階段の照明不足
被害 左足首捻挫・靱帯損傷
対策 片手を空けて運搬、階段に照明を増設
共通する
要因
整理整頓の不足
足元が見えない
急ぎ・ながら歩行
照明・表示の不足
履物・服装
Notes: 事例はいずれも建築現場で典型的に起こる転倒・つまずきのパターンです。自社・自現場のヒヤリハットがあれば差し替えて使ってください。 統計は厚生労働省の労働災害発生状況（休業4日以上）をもとにした概数です。協議会で数値を示す場合は最新年の公表値を確認してください。 ポイント：転倒は「軽い災害」と思われがちだが、休業1か月以上の重い災害になりやすい。

## Slide 2
転倒・つまずきを防ぐ 現場の安全ルール
通路を確保する
主要通路は幅80cm以上を確保
通路に資材・工具を仮置きしない
通路はラインやコーンで明示
仮置き場は指定場所のみ
配線・ホースを整理
ケーブルは上部配線（吊り）
床横断はプロテクターで養生
使わない延長コードは即回収
ホースは壁際に寄せて固定
段差・開口を養生
段差はスロープ化 or 黄黒表示
養生材は固定・継ぎ目テープ
開口部の蓋は固定・「開口」表示
めくれた養生は即補修
滑りを防ぐ
雨天後は敷鉄板・足場板の泥除去
油・水こぼれはその場で拭き取り
出入口に滑り止めマットを設置
凍結時は砂・融雪剤で対策
明るさを確保
通路・階段・地下は照明を設置
球切れ・暗がりは見つけ次第報告
夕方以降の作業は照度を再確認
明暗差の大きい出入口に注意
歩き方のルール
両手持ちで階段を昇降しない
階段は手すりを持つ、走らない
ポケットに手・スマホ歩きは禁止
急ぐときほど足元を確認
履物・服装
滑りにくい安全靴を着用
靴底のすり減りは早めに交換
靴ひもは確実に締める
ズボンの裾を引きずらない
こまめに片付け
端材・梱包材は発生の都度片付け
作業終了時に持ち場を5S点検
片付け担当・置き場を明確に
他業者の残材も声かけで処理
合言葉
「足元よし！通路よし！」
各社へのお願い
① 朝礼・KYで本ルールを周知
② 持込機材の配線ルートを事前調整 ③ 終業時の片付けを職長が確認
Notes: 通路幅80cm以上は労働安全衛生規則の通路規定（機械間の通路等）を目安にしたものです。現場の計画に合わせて数値を調整してください。 協議会では、各社に①〜③の実施を依頼し、次回協議会でパトロール結果とあわせて振り返ります。